动态变形模量测试仪（手持落锤弯沉仪）

获得国家专利：ZL 2013 2 0512671.7

| 测试适用范围 | 适用土壤类型 | 粒径不大于荷载板直径1/4的各类土和土石混合填料 |
| --- | --- | --- |
|  | 测试范围 | 10Mpa≤Evd≤225Mpa |
|  | 测试影响深度 | 0～500mm |
|  | 工作环境 | 温度 -10℃～40℃ 湿度 ＜90%HR |
| 数据采集装置 | 加载装置 | 重量：15kg，其中落锤重：10kg，落锤下落高度值：700±20mm 最大冲击力：7.07kN 冲击力持续时间：18±1ms |
|  | 荷载板 | 重量：15kg 直径：300mm 厚度：20mm |
| 手持主机 | 沉陷测试范围 | 0.10mm～2.00mm |
|  | 存储容量 | 视手机内存而定，10G存储容量 |
|  | 规格 | 屏幕尺寸：5英寸 体积：145*70*10mm 重量110g |
|  | 供电方式 | 视手机电池而定 |
|  | 定位方式 | GPS |
|  | 显示方式 | 手机APP， 中英文可切换显示 |
|  | 数据传输方式 | 数据无线传输，数据云传输 |
| 打印机 | 连接方式 | 无线蓝牙打印 |
| 包装规格 | 主机箱 | 材质：工程塑料 体积：420*140*335mm 重量：4.5kg |
|  | 外包装箱 | 材质：铝合金 体积：1220×395×380mm 重量：56kg |

| 序号 | GTJ-Evd-W动态变形模量测试仪物品清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程箱 | 1 |
| 2 | 主机 | 1 |
| 3 | 微型打印机 | 1 |
| 4 | 打印机充电器 | 1 |
| 5 | 打印纸 | 10 |
| 6 | Mini-USB传输线 | 1 |
| 7 | 主机充电器 | 1 |
| 8 | 操作指南 | 1 |
| 9 | 使用演示光盘 | 1 |
| 10 | 配套光盘 | 1 |
| 11 | 航空铝箱 | 1 |
| 12 | 落锤组件（套） | 1 |
| 13 | 毛巾 | 1 |
| 14 | 缝纫机油 | 1 |
| 15 | 产品合格证、保修卡、装箱单 | 1套 |

产品配置

# Text boxes

用途概述

GTJ-Evd-W型动态变形模量测试仪（手持落锤弯沉仪）用于层路基在动荷载作用下的弯沉值，从而评估路基的承载力和变形量。适用于受动荷载作用的铁路、公路、机场、城市交通、港口、码头及工业与民用建筑的地基施工质量监控检测，特别适用于场地狭窄地段检测，如路桥（涵）过渡段及路肩的检测，既有线路基等。 该仪器模拟列车高速行驶时对路基产生的冲击效应，与静载试验相比，更能反映路基土的实际受力情况。它能快速测出动态变形模量Evd值。

适用标准

《铁路工程土工试验规程》（TB10102-2010）

《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414-2018）

产品特点

※ 手机APP数据处理方式实现了数据无线采集，无线传输，并配带语音提示功能；

※ 提供云传输端口可对接工程检测管理系统，为实现试验数据的实时采集、数据在线分析、大数据管理等提供可靠的数据来源；

※GPS精准定位；精准显示项目测试信息

※ 采用进口传感器及部分元器件，测试精度高，试验数据更可靠

※ 无线蓝牙微型打印机，现场直接打印数据以及现场照片，确保测试结果准确、客观；

※ 操作简单、测试速度快，检测一点只需35秒。

※ 自动计算Evd值，并显示曲线，准确直观。

※ 无核辐射及废气污染，操作使用安全、环保。

※ 中英文界面自由切换，国外客户使用更加方便快捷。

操作界面

技术参数