为确保燃气使用安全，预防燃气泄漏造成人员伤亡和财产损失，民用瓶装液化气用户应安装燃气报警器和钢瓶机械手。

下面是在产品的选择、安装和使用过程中，经常遇到的问题及解决方法。

一、燃气报警器怎么选择？

- 应选择液化石油气（丙烷CH）型燃气报警器。

- 要选择有消防合格贴的燃气报警器，扫描消防合格贴可以在中国消防产品信息网上查证产品的身份信息。

- 燃气报警器使用寿命为5年，自产品生产之日起，所以购买时最好选择半年之内生产的产品。

- 燃气报警器安装在什么位置？

液化气燃气报警器距地面高度0.3米以内，水平距灶具1-3米。

不要在燃气报警器上覆盖物品，不要将燃气报警器安装在橱柜内，也不要安装在通风口处。

- 钢瓶机械手如何安装？

- 将钢瓶机械手安装在钢瓶口上；

- 将原来的减压阀安装在机械手上；

- 在减压阀上安装胶管；

- 检查各个器件接口的气密性。

详见《机械手安装小视频》和《气密性检查小视频》

- 燃气报警器是否能正常工作？

- 燃气报警器接通电源，绿色电源指示灯常亮。

- 按下自检按钮，燃气报警器会发出声光报警，机械手关闭。

五、燃气报警器需多久自检一次？

燃气报警器使用期限一般为5年，应每月至少对报警器进行一次自检。

六、燃气报警器报警怎么办？

燃气报警器红色报警指示灯闪烁，蜂鸣器鸣响，表示发生燃气泄漏。应该立即关闭钢瓶阀门，进行开窗通风。切记不可在充满天然气的室内开关电灯、打电话、点打火机等。

七、报警解除后如何恢复供气？

报警解除后，燃气报警器恢复绿色电源指示灯常亮状态。拧开钢瓶阀门，手动打开机械手，可正常使用燃气。

机械手开启状态

八、燃气报警器寿命灯亮起怎么办？

燃气报警器使用寿命为5年，寿命指示灯亮起表明产品已过期，不能继续使用，必须更换。