Silicon Controlled Rectifiers

| Type | VDRM (V) | VRRM (V) | IT(RMS) (A) | IDRM,IRRM (μA) | IGT（mA) | VTM(max) | Package | Pin array |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | (V) | IT(A) |  |  |
| 2P4M | 400 | 400 | 2 | 10 |  | 0.2 | 2.2 | 4 | TO-126 | K A G |
| 2P6M | 600 | 600 | 2 | 10 |  | 0.2 | 2.2 | 4 | TO-126 | K A G |
| 3CT502 | 600 | 600 | 2 | 100 |  | 0.12 | 1.7 | 4 | TO-92M | K A G |
| BT151 | 600 | 600 | 12 | 500 | 2 | 15 | 1.75 | 23 | TO-220 | K A G |
| BT152 | 600 | 600 | 20 | 500 | 2 | 15 | 1.75 | 23 | TO-220 | K A G |
| BT169 | 500 | 500 | 1 | 10 | 0.01 | 0.12 | 1.7 | 2 | TO-92 | K G A |
| C106D | 400 | 400 | 2.55 | 10 | 0.03 | 0.2 | 2.2 | 4 | TO-126 | K A G |
| C106M | 600 | 600 | 2.55 | 10 | 0.03 | 0.2 | 2.2 | 4 | TO-126 | K A G |
| CR02AM | 400 | 400 | 0.3 | 100 | 0.001 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | TO-92/SOT-223 | K A G |
| CR03AM | 600 | 600 | 0.47 | 100 | 0.001 | 0.1 | 1.8 | 1 | TO-92/SOT-223 | K A G |
| MCR16N | 800 | 800 | 16 | 10 | 2 | 20 | 1.7 | 32 | TO-220 | KAG |
| MCR22-6 | 400 | 400 | 1.5 | 10 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | TO-92 | K G A |
| MCR22-8 | 600 | 600 | 1.5 | 10 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | TO-92/SOT-23 | K G A |
| MCR100-6 | 400 | 400 | 0.8 | 10 |  | 0.2 | 1.7 | 1 | TO-92/SOT-23 | K G A |
| MCR100-8 | 600 | 600 | 0.8 | 10 |  | 0.2 | 1.7 | 1 | TO-92 | K G A |
| PCR406 | 400 | - | 0.6 | 1 |  | 0.2 | 1.7 | 1 | TO-92 | K G A |
| PCR606 | 600 | - | 0.6 | 1 |  | 0.2 | 1.7 | 1 | TO-92 | K G A |
| SCN2C60 | 600 | 600 | 1.5 | 10 |  | 0.2 | 1.7 | 3 | TO-92 | K G A |
| SF0R5G43 SF0R5J43 | 400 600 | 400 600 | 0.5 | 50 |  | 0.2 | 1.5 | 1 | TO-92 | K G A |
| TYN608 | 600 | 600 | 8 | 5 |  | 15 | 1.6 | 16 | TO-220 | K A G |
| TYN808 | 800 | 800 | 8 | 5 |  | 15 | 1.6 | 16 | TO-220 | K A G |
| TYN1008 | 1000 | 1000 | 8 | 5 |  | 15 | 1.6 | 16 | TO-220 | KAG |
| X0202M X0202N | 600 800 | 600 800 | 1.25 | 5 |  | 0.2 | 1.45 | 2.5 | TO-92 | K G A |
| X0205M X0205N | 600 800 | 600 800 | 1.25 | 5 |  | 0.05 | 1.45 | 2.5 | TO-92 | K G A |
| X0405D X0405M X0405N | 400 600 800 | 400 600 800 | 4 | 5 |  | 0.05 | 1.8 | 8 | TO-202 | K G A |
| X00602M | 600 | 600 | 0.8 | 1 |  | 0.02 | 1.35 | 1 | TO-92 | K G A |
| XL1225 | 400 |  | 0.8 | 1 |  | 0.2 | 1.7 | 1 | TO-92/SOT-23 | K G A |

Logic Level Triac

| Type | VDRM (V) | VRRM (V) | IT(RMS) (A) | IGT (mA ) | VTM | Package | PIN ARRAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T2+G+ | T2+G- | T2-G- | T2-G+ | (V) | IT(A) |  |  |
| BT131 | 600 | 600 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.5 | 2 | TO-92/SOT-23 | T1GT2 |
| BT134 | 600 | 600 | 4 | 25 | 25 | 25 | 70 | 1.7 | 5 | TO-126 | T1T2G |
| BT136 | 600 | 600 | 4 | 35 | 35 | 35 | 70 | 1.7 | 5 | TO-220/TO-252 | T1T2G |
| BT137 | 600 | 600 | 8 | 35 | 35 | 35 | 70 | 1.65 | 10 | TO-220 TO-252 | T1T2G |
| BT138 | 600 | 600 | 12 | 35 | 35 | 35 | 70 | 1.65 | 15 | TO-220 TO-252 | T1T2G |
| BT139 | 600 | 600 | 16 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1.6 | 20 | TO-220 TO-252 | T1T2G |
| BTA06 BTB06 | 400 | 400 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1.65 | 8.5 | TO-220 | T1T2G |
| BTA08 BTB08 | 400 | 400 | 8 | 10 | 10 | 10 | 25 | 1.75 | 11 | TO-220 | T1T2G |
| BTA12 BTB12 | 600 | 600 | 12 | 35 | 35 | 35 | 50 | 1.55 | 17 | TO-220 | T1T2G |
| BTA16 BTB16 | 600 | 600 | 16 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1.6 | 22.5 | TO-220 | T1T2G |
| BTA204 | 500 | 500 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1．7 | 5 | TO-220 | T1T2G |
| MAC97A6 | 400 | 400 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.9 | 0.85 | TO-92 | T1GT2 |
| MAC97A8 | 600 | 600 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.9 | 0.85 | TO-92 | T1GT2 |
| Z0405MF Z0405SF Z0405NF | 600 700 800 | 600 700 800 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5.5 | TO-126/TO-252 | T1GT2 |
| Z0607MA | 600 | 600 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.7 | 1.1 | TO-92 | T1GT2 |